大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪

项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购全自动化学发光酶免分析仪1台，总预算10万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目”进行报价，报价超出总预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）使用环境

1.环境温度：10℃～30℃。

2.相对湿度：30%～70%。

3.电源：AC220V，频率：50Hz。

（二）主机配置

★1.移液系统：至少8通道并行加样，使用一次性加样头，仪器具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液。

2.移液正确度和重复性液量：10- 50ul偏移不超过±10%，变异系数 ≤3%；液量大于50ul 偏移不超过±5%，变异系数≤2%。

3.清洗功能：所有通道同时清洗；清洗残液量≤3ul孔。

4.反应区温度控制的正确度和波动度：偏倚应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃。

5.分析方法：比色法、化学发光法和酶免法。

★6.集成度高：集成单人份试剂耗材，方便快捷，避免浪费。

7.仪器线性：比色法吸光度值范围为 0～3.000，线性相关系数不低于 0.990。

8.运动单元：运动机构具备静音低噪声等功能，稳定性好，能主动监测并报警。

9.集成前处理：设备通过识别项目类型自动判断使用前处理功能。

10.波长范围：405-450nm。

★11.能够满足定量的项目检测。

12.全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。

13.集成工控电脑及软件：配置高性能工业品质的电脑，内置触摸显示屏。软件出厂预装在电脑中，支持和医院LIS系统互联。

★14.LIS系统：支持双向LIS，承担LIS接口费用。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2022年8月5日9：00前递交至大连市第五人民医院F座传达室并通知我方，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.报价文件中应包含《大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪技术参数及采购需求响应表》（附件2）、营业执照、医疗器械经营许可证（医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）（不纳入医疗器械管理的除外）、产品彩页（非必须）等。

3.如果投标文件中的报价单的设备属于医疗器械的，则设备名称、型号、规格等信息须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格等信息保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

4.我方与中标方所签订合同中的医疗设备的标牌（铭牌）名称、规格、型号等信息须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格等信息保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号等信息须与设备标牌（铭牌）名称、型号、规格等信息保持一致。因名称、规格、型号等信息不一致，导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

5.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件1）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人的《信用承诺书》须签字并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

6.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

7.投标人所投产品及服务必须为非进口产品，否则投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

1.付款：供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格后，我方在收到供方发票后30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之百。

2.发票的开具：供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票。

六、其它要求

1.验收方式：我方组织院内验收组进行最终验收。

2.交货期：收到我方通知之日起60个工作日内。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质保期：1年（自产品最终验收合格之日起算）。

5.质量标准：依据采购文件、双方合同约定，如果双方对采购文件、合同约定的质量标准产生分歧，按照国家标准执行。

6.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标现场确认表》（附件3）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件4），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过微信发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：张清雅、战寿奎

联系电话：0411-81880147

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.信用承诺书

2.大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪技术参数及采购需求响应表

3.大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标现场确认表

4.关于无法参加大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2022年8月1日

附件1

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：     年  月  日

附件2

大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使 用 环 境 | 环境温度：10℃～30℃。 |  |
| 2 |  | 相对湿度：30%～70%。 |  |
| 3 |  | 电源：AC220V、频率：50Hz。 |  |
| ★1 | 主机配置 | 移液系统：至少8通道并行加样，使用一次性加样头，仪器具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液。 |  |
| 2 |  | 移液正确度和重复性液量：10- 50ul偏移不超过±10%，变异系数 ≤3%；液量大于50ul 偏移不超过±5%，变异系数≤2%。 |  |
| 3 |  | 清洗功能：所有通道同时清洗；清洗残液量≤3ul孔。 |  |
| 4 |  | 反应区温度控制的正确度和波动度：偏倚应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃。 |  |
| 5 |  | 分析方法：比色法、化学发光法和酶免法。 |  |
| ★6 |  | 集成度高：集成单人份试剂耗材，方便快捷，避免浪费。 |  |
| 7 |  | 仪器线性：比色法吸光度值范围为 0～3.000，线性相关系数不低于 0.990。 |  |
| 8 |  | 运动单元：运动机构具备静音低噪声等功能，稳定性好，能主动监测并报警。 |  |
| 9 |  | 集成前处理：设备通过识别项目类型自动判断使用前处理功能。 |  |
| 10 |  | 波长范围：405-450nm。 |  |
| ★11 |  | 能够满足定量的项目检测。 |  |
| 12 |  | 全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。 |  |
| 13 |  | 集成工控电脑及软件：配置高性能工业品质的电脑，内置触摸显示屏。软件出厂预装在电脑中，支持和医院LIS系统互联。 |  |
| ★14 |  | LIS系统：支持双向LIS，承担LIS接口费用。 |  |

附件3

大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标现场

确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2022年  月  日

附件4

关于无法参加大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2022年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第  会议室对大连市第五人民医院全自动化学发光酶免分析仪项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

公司名（公章）：

2022年  月  日